## Slide 1: 综合例子
从应用层到链路层各类协议
目标：复习各层关键协议
场景：使用笔记本电脑连上网线，访问www.google.com

## Slide 2: 场景
运营商网络
68.80.0.0/13
Google 网络
64.233.160.0/19
64.233.169.105
Web服务器
DNS 服务器
校园网
68.80.2.0/24
web page
browser

## Slide 3: 第一步：连网准备
router
(runs DHCP)
主机上网需要：自身IP地址、第一跳路由器（网关）IP地址、DNS服务器IP地址：通过 DHCP 获取
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
主机将DHCP Discovery报文经过UDP封装、IP封装、802.3以太网封装
以太网帧在局域网广播 (MAC地址: FF-FF-FF-FF-FF-FF), 被运行DHCP服务器的路由器收到。同时，交换机逆向学习，记录主机的MAC地址
DHCP服务器解封装以太网、IP、UDP头部，得到DHCP请求

## Slide 4: 第一步：连网准备
router
(runs DHCP)
DHCP 服务器生成DHCP Offer报文，包含分配给主机的IP地址、第一跳路由器IP地址、DNS服务器IP地址
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP服务器进行封装，将以太网帧发往交换机，交换机通过MAC地址表，将帧转发给主机（路由器的MAC地址也被逆向学习）
主机获得：自身IP地址、第一跳路由器（网关）IP地址、DNS服务器IP地址
主机接收DHCP Offer，广播DHCP Request；DHCP服务器收到后，用DHCP ACK确认

## Slide 5: 第二步：ARP
router
(runs DHCP)
发送HTTP请求之前，需要知道www.google.com的IP地址: 通过 DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
主机创建DNS query, 进行UDP、IP、以太网封装，准备发往第一跳路由器 需要该路由器接口的MAC地址：通过 ARP
主机广播ARP query, 查询路由器IP地址对应的MAC地址 路由器回复ARP reply，内容为自身MAC地址
现在，主机可以发送DNS查询了
ARP query
Eth
Phy
ARP
ARP
ARP reply

## Slide 6: 第三步：DNS
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
封装后的DNS查询通过局域网到达第一跳路由器
路由器解封装以太网头部，根据路由表（由 RIP, OSPF, BGP 协议得到），将IP报文转发往DNS服务器
DNS服务器解封装，得到DNS查询
将 www.google.com 的IP地址回复给主机
运营商网络
68.80.0.0/13
DNS server
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 7: 第四步：建立TCP连接
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
为了传输HTTP协议，主机需要打开 TCP socket , 连到Web服务器
主机发送TCP SYN，被路由到Web服务器
主机发送ACK后，TCP 连接成功建立
64.233.169.105
web server
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
Web服务器返回 TCP SYNACK

## Slide 8: 第五步（最后一步）：HTTP
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
主机通过TCP Socket发送HTTP请求
封装了HTTP请求的IP报文，被路由到 www.google.com
封装了HTTP响应的IP报文，被路由回主机
64.233.169.105
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
Web服务器回复HTTP 相应 (包含Web页面)
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
web page finally (!!!) displayed